## Slide 1: Manipulação de dados de radar meteorológico
Thiago Biscaro – DISSM/CGCT/INPE
thiago.biscaro@inpe
XXI EPGMET – Cachoeira Paulista/SP

## Slide 2: Conteúdo
Introdução – funcionamento básico do radar
Tipos de varredura
Produtos mais comuns
Formatos comuns de dados
Ferramentas para leitura e manipulação de dados usando Python
Prática – visualização e geração de CAPPI e taxas de precipitação com PyART
Alternativas para manipulação de grandes volumes de dados

## Slide 3: Introdução
Radar – Radio Detecting and Ranging
Christian Hülsmeyer em 1902 na Alemanha
  Identificava apenas alvos mas não a localização destes alvos
  Spark-gap (centelhador)
Robert Watson-Watt em 1935 no Reino Unido
  Mostrou a possibilidade de localizar aviões e navios
  Uso de magnetron
John Stewart Marshall em 1943 no Canadá
  Mostrou a utilidade na meteorologia e desenvolveu técnicas para inferência da precipitação

## Slide 4: Exemplo – antena e radome

## Slide 5: Cadeia de transmissão/recebimento de sinal

## Slide 6: Radar meteorológico
Instrumento de sensoriamento remoto ativo
Ondas eletromagnéticas – microondas
Para estimativa de precipitação e inferência de tamanho e tipo de hidrometeoros
  Banda X – 9 GHz
  Banda C – 5 GHz
  Banda S – 2 GHz

## Slide 8: Radar envia um pulso cônico e recebe a energia retornada pelos alvos
Resolução típica: 1 a 2 graus x 200 a 500 m

## Slide 9
Volume Scan – Conjunto de PPIs
4 km de diâmetro a 210 km de distância
8 km de diâmetro a 210 km de distância

## Slide 10: Teoria
Constante, dependente só do radar
Calculado pelo tempo de retorno do pulso
Constante dielétrica:
Água = 0,928
Gelo = 0,208

## Slide 11: Teoria (cont.)
Então a refletividade é proporcional a mm6 (precisamente mm6/m3)
Como é um fator alto (sexta potência), expressamos a refletividade em valores logarítmicos: dBZ = 10 log10(Z)

## Slide 12
Como é o funcionamento do radar?

## Slide 13: Tipos de varredura
Varredura azimutal
  Geração de PPIs (plan position indicator)
  Um conjunto de PPIs é um volume scan

## Slide 15: Tipos de varredura
Varredura em elevação
  Geração de RHIs (range height indicator)
  Variação da elevação com um azimute fixo

## Slide 16: Produtos mais comuns
A varredura do radar gera dados em uma grade polar
Um PPI geralmente é composto de 360 raios (resolução azimutal de 1 grau)
Cada raio é dividido em gates (ou bins), com resolução dada em metros
  Valores típicos para um banda S: 250 a 500 m.

## Slide 17: Produtos mais comuns (cont.)
Um PPI é o produto mais básico, na resolução original do radar
Quanto maior a elevação, mais alto os bins mais distantes do radar se localizarão
Por causa do efeito de curvatura da Terra, quanto mais longe do radar mais alto estará o ponto que o feixe observa
Pode ser utilizado para qualquer observável primário do radar (refletividade, vento, ZDR, etc.) ou para produtos derivados das observações (chuva, classificação de hidrometeoros)

## Slide 18: PPI

## Slide 19: PPI

## Slide 20: CAPPI
O PPI é um produto muito útil mas é interessante ter os dados em uma mesma altitude para comparação com outros dados e facilitar a interpretação do campo apresentado
CAPPI – Constant Altitude Plan Position Indicator
É um corte horizontal num volume em uma altitude definida
Para facilitar a manipulação dos dados, podemos gerar vários CAPPIs em altitudes diferentes e obtermos um volume em coordenadas cartesianas (x, y, z)

## Slide 22: CAPPI

## Slide 23: MAXCAPPI

## Slide 24: A realidade dos dados observados
Todo mundo que trabalha com DADOS OBSERVADOS deve ter certas coisas em mente
  Instrumentos quebram, ficam descalibrados, e têm humor
  Dados possuem ruído, lide com isso
  Certos valores NÃO EXISTEM em campos observados

## Slide 25
Le Bastard et al., 2019

## Slide 26: Estrutura dos dados
Cabeçalho
  Informações sobre a localização (lat/lon/altitude do instrumento)
  Informações sobre o tipo do radar
    Comprimento de onda (banda)
    Largura do feixe
    Software/fabricante
  Informações sobre o scan
    Tipo de scan (volumétrico, azimute fixo, PPI)
    Data/hora

## Slide 27: Estrutura dos dados – volume scan
Além do cabeçalho primário, temos cabeçalhos para cada sweep (elevação)
  Ângulo de elevação
  Velocidade da antena
  Número de raios/azimutes
  Timestamp
Para cada azimute/raio, temos também um cabeçalho
  Ângulo de azimute
  Número de bins/gates e resolução

## Slide 28: Formatos de dados mais comuns
Cada fabricante tem seu formato de dado
  SIGMET/IRIS (Vaisala)
  EDGE (EEC)
  Rainbow (Leonardo, antiga Selex/Gematronik)
  FROG-MURAN (GAMIC)
Além da padronização de cada radar, os softwares podem exportar para formatos abertos/compreensíveis
  HDF5
  NetCDF
  UF

## Slide 30: Formatos de dados mais comuns
HDF5
  Todos os fabricantes hoje tem em seus softwares a opção para exportar os dados no formato HDF5, geralmente na padronização ODIM
  O software FROG exporta os dados em HDF5 mas utiliza o modelo GAMIC
  Todos os radares da FAB (DECEA e CENSIPAM) usam a formatação HDF5-GAMIC
  No INPE recebemos os dados do CEMADEN em seu formato nativo (Rainbow) e convertemos para HDF5-GAMIC
  Também recebemos os dados do INEA e SDC-SC em formato HDF5-ODIM
Rainbow
  Cabeçalho em xml (texto), dados binários com compressão Qt, formato proprietário fechado
  Formato original dos dados do CEMADEN, CTH/DAEE, Chapecó (SDC-SC)

## Slide 31: Formatos de dados mais comuns (cont.)
NetCDF
  Assim como HDF5 é um formato auto-descritivo
  Padronizações (modelos de dados) também existem, como o CFRadial (NCAR), EDGE (EEC)
  NetCDF-CFRadial é o padrão nos dados do ARM
SIGMET
  Formato binário proprietário mas de documentação aberta
  Radares IPMET e Mateus Leme/MG (CEMIG)
NEXRAD
  Formato binário de documentação aberta

## Slide 34: Similaridades
A maioria dos formatos/modelos de dados são projetados para ocupar pouco espaço
Ex.: usar 1 byte sempre que possível, no máximo 2 bytes para representar um valor
1 byte – 0 a 255

## Slide 35
HDF-GAMIC
0 = NOECHO
1 = -31.5 (dyn_range_min)
255 = 95.5 (dyn_range_max)
254 valores válidos
95.5 – (-31.5) = 127
Então cada incremento = 0.5
V_f = -31.5 + (V_c x 0.5)
-31.5 + (134 x 0.5) = 35.5 dBZ

## Slide 36
HDF5-ODIM
255 = NODATA
V_f = (V_c x gain) + offset

## Slide 37: Links
CAT016 - PYTHON PARA RADARES METEOROLÓGICOS - Google Drive
  Prof Enrique Mattos – UNIFEI / Raquel Pereira
The Python ARM Radar Toolkit - Py-ART — Py-ART 1.13.2.post9 documentation (arm-doe.github.io)
wradlib: An Open Source Library for Weather Radar Data Processing — wradlib
GitHub - CSU-Radarmet/CSU_RadarTools: A module of independent functions to do precipitation retrievals from polarimetric radar data
tsbiscaro/rsl-v1.50_HDF5: RSL with HDF5-GAMIC and HDF5-ODIM_V2.1 support (github.com)
tsbiscaro/GERADOR_RADAR_OPERACAO: Gerador para operacao na DOP (github.com)